## Slide 1
真空砲

## Slide 2
吴 鑒斌
大倉 祥真
榎本 大輝
真空砲とは、空気の力を利用して弾を高速で発射する装置です。
理科部にとって、この真空砲は3年越しとなるリベンジの企画でした。76・77回生の先輩方も同じく翔鷹祭で真空砲に挑戦しましたが、当時は思うような結果を残すことができませんでした。今年度、私たち78回生は先輩たちの意志を継ぎ、時に意見の対立もありながら装置の改良を重ねてきました。
さらに今年は、部活動が「コベカツ」へと移行する節目の年でもありました。現体制における最後の舞台であり、「絶対に失敗できない」という強い緊張感がありました。しかし、全員で重圧を跳ね除け、本番は見事に実験を成功させることができました。
ここからは、成功を支えた「装置全体」「弾」「照準器」について、それぞれの工夫と進化の歴史を深掘りしていきます。これまでの努力の成果を、ぜひご覧ください。

## Slide 3
真空砲とは
真空砲は、パイプの内外に生じる「気圧の差」を利用して弾を高速で発射する装置です。
長いパイプの中に弾を入れて密閉し、内部の空気を抜いてから片側を一気に開放すると、外気が猛烈な勢いで流れ込み、その風圧によって弾が押し出されます。
本格的な真空ポンプを使用した実験では、弾の速度が音速（約1225km/h）に達することもあります。
今回の翔鷹祭で用いた装置は、パイプに家庭用の掃除機を直接接続して内部の気圧を下げる仕組みです。掃除機で下げられる気圧は30hPa程度で、完全な真空には程遠い状態ですが、調整によって最高時速230km/hに達する圧倒的な威力を実現しました。
パイプ
アクリル 肉厚2mm 外径40mm 定尺1020mm
掃除機
日立 紙パック式クリーナー（CV-VR7）
レーザーポインター
ライフパッション 猫 おもちゃ 7in1多機能LEDライト
T字継手
肉厚2mm 外径45mm 高さ100mm 長さ22.5mm
弾
照準器
真空砲の大部分（掃除機・パイプ等）は76回生理科部が作ったもの
アルミホイル
1

## Slide 4
2
目次
・弾の歴史
・波平さん一号
・
・
・
・

## Slide 5
3
弾
A
F
B
D
C
E
最初期の弾。とりあえずで選ばれたため、弾としての完成度はない。 | 最初にできた本格的な弾。流線型により、空気抵抗が少なく威力が出る。 | 理科室にあった部品。パイプと大きさがぴったりなため、安定して飛ぶ。 | 中心に画鋲をつけたことで、当たったときに風船が割れるようになる。 | Dにパーツを加え、重心が前方によったことより安定して飛ぶ。 | Eを改良して、空気抵抗、重心、威力のバランスがとれている。

## Slide 6
4
弾

## Slide 7
5
照準器
弾の飛翔方向を決定する重要なパーツ
レーザーポインター
第１スリット
第２スリット
最終スリット
翔鷹祭で用いた照準器は、レーザーポインターと３枚のスリットから成っており、スリットの位置を正してから支柱と姿勢を合わせ、レーザーポインターの光を決まった位置に当てることで、

## Slide 8
6
照準器